ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ

В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МР «ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МР «ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»

Том 1

г. Жуков, 2014 год

Положение о территориальном планировании МР «Жуковский район»

| Основание для разработки: | 1) Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| --- | --- |
|  | 2) Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004г |
|  | 3) Муниципальный контракт № 013730021314000380-97 от 24.12.2014 года на внесение изменений в Схему территориального планирования Муниципального района «Жуковский район» Калужской области |
| Государственный заказчик: | Администрация Муниципального района «Жуковский район» |
| Исполнитель: | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство ТЕРРА» Лицензии № МОГ-05369К и № МОГ-05368Г от 20.12.2007 г., выданные Федеральным агентством геодезии и картографии Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-126-4007014031-13092010-001Н от 13.09.2010 г., выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» |

СОДЕРЖАНИЕ

| Обоснования внесения изменений в Схему территориального планирования Муниципального района «Жуковский район» | 4 |
| --- | --- |
| Результаты комплексного градостроительного анализа территории Жуковского района | 5 |
| Графические материалы: |  |
| - Карта границ землепользования |  |
| - Карта планируемого размещения объектов капитального строительства |  |
| - Карта расположения особо охраняемых природных территорий |  |

1. Обоснования внесения изменений в Схему территориального планирования Муниципального района «Жуковский район»

Необходимость внесения изменений в Схему территориального планирования Муниципального района «Жуковский район» вызвана следующими объективными причинами:

1. Перераспределением ранее заявленных к переводу земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с увеличением площади, в целях реализации реальных инвестиционных программ национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

2. Изменением Таблицы планируемого перевода земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в земли населенных пунктов в связи с необходимостью ликвидации анклавов при изменении границ населенных пунктов в сельском поселении «Деревня Чубарово».

3. Изменением Таблицы планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и земли иного специального назначения в связи с необходимостью размещения в сельском поселении «Село Истье» и сельском поселении «Деревня Чубарово» промышленных объектов.

4. Изменением Таблицы планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий в связи с организацией на территории сельского поселения «Село Совхоз «Победа», сельского поселения «Деревня Чубарово» и сельского поселения «Деревня Верховье» зон рекреации, а также зоны историко-культурного назначения.

5. Изменением Таблицы планируемого перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов в связи с необходимостью ликвидации анклавов при изменении границ населенных пунктов и приведением в соответствие существующей жилой застройки в сельском поселении «Деревня Чубарово»

6. Добавлением Таблицы планируемого перевода земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земли промышленности и земли иного специального назначения в связи с размещением на территории деревни Воробьи сельского поселения «Село Истье» швейного производства.

7. Изменением наименования вновь образуемого населенного пункта «деревня Головлевка» на населенный пункт «деревня Соловьи».

8.  Изменением границы населенного пункта деревня Пантелеевка сельского поселения «Село Совхоз Победа» в части устранения кадастровой ошибки и исключения из территории данной деревни части внутренней дороги СНТ «Отдых».

9. Образованием нового населенного пункта «деревня Артемово» на территории сельского поселения «Деревня Чубарово».

10. Изменением границы Сельское поселение «Село Истье» в связи с исключением из границ поселения земельного участка, площадью 361675 кв.м и включением данного земельного участка в границы Сельского поселения «деревня Верховье» с изменением границ данного поселения.

11. Изменением границ Сельского поселения «Деревня Верховье» и Сельского поселения «Село Восход» в связи с приведением в соответствие границы деревни Черная Грязь.

12. Изменением границы МО «Жуковский район» в целях ликвидации анклава территории Жуковского района.

2. Результаты комплексного градостроительного анализа территории

Жуковского района

Настоящий Проект изменений в Схему территориального планирования Муниципального района «Жуковский район» предусматривает:

1. Дополнительное включение и исключение земель сельскохозяйственного назначения в Таблице 1 «Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов», а именно:

| Наименование населённого пункта | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с утвержденной СТП 2013 года, га | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с проектом СТП 2014 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дополнительно включаемые в Таблицу 1 земли сельскохозяйственного назначения, га | Земли сельскохозяйственного назначения, подлежащие исключению из Таблицы 1 | ВСЕГО, с учетом СПТ 2013 года, га |
|  |  | Предполагаемое использование земель | Площадь, необходимая для приведения в соответствие застроенные участки, га |  |  |
|  |  | ИЖС, га | Малоэтажное жилищное стр-во, га | Зона рекреации, га |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Высокиничи» |
| д. Тиньково | 100,9 | - | - | - | - | 94,9 | 6,0 |
| Сельское поселение «Деревня Верховье» |
| д. Колесниково | 15,8 | 36,17 | - | - | - | - | 51,97 |
| Сельское поселение «Деревня Корсаково» |
| д. Ольхово | 25,4 | 37,8 | - | - | - | - | 63,2 |
| Сельское поселение «Село Совхоз «Победа» |
| д. Александровка | - | 3,03 | - | - | - | - | 3,03 |
| Сельское поселение «Село Восход» |
| д. Черная Грязь | 82,0 | 4,02 | - | - | 2,5 | - | 88,52 |
| Сельское поселение «Деревня Чубарово» |
| д. Бухловка | 9,5 | - | - | - | 0,52 | - | 10,02 |
| д. Никольские хутора | 117,48 | - | - | - | 1,0 | - | 118,48 |
| д. Инино | 57,0 | 1,42 | 71,0 | - | - | - | 129,42 |
| новый населенный пункт «деревня Артемово» | - | 10,11 | - | - | - | - | 10,11 |
| д. Папино | 38,4 | - | - | 2,9 | - | - | 41,3 |
| ИТОГО: | 92,55 | 71,0 | 2,9 | 4,02 | 94,9 |  |
| ОБЩИЙ ИТОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ: | 75,57 |  |

2. Внесение в Таблицу 2 «Планируемый перевод земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в категорию земель населенных пунктов» дополнительных площадей, а именно:

| Наименование населенного пункта | Площадь, га | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Деревня Чубарово» |
| д. Бухловка | 0,49 | отвод А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь | 2016 – 2018 |
| д. Инино | 0,13 | отвод автодороги «Инино - Папино» - пион. л. «Красная гвоздика» | 2015 – 2017 |
| ОБЩИЙ ИТОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛОЩАДЕЙ: | 0,62 |  |  |

3. Внесение в Таблицу 3 «Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и земли иного специального назначения» дополнительных площадей и исключение из Таблицы земель сельскохозяйственного назначения, а именно:

| Местонахождение земельного участка | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с проектом СТП 2014 года |
| --- | --- |
|  | Дополнительно включаемые в Таблицу 3 земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения, подлежащие исключению из Таблицы 3, га |
|  | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Предполагаемое использование земель |  |
| Сельское поселение «Село Истье» |
| в районе д. Истье | - | - | 25,0 |
| в районе д. Истье | - | - | 5,0 |
| в 1 км к югу от д. Истье | 12,22 | для производственных целей | - |
| в 1 км к югу от д. Истье | 1,2 | для производственных целей | - |
| в 1 км к югу от д. Истье | 10,0 | для производственных целей | - |
| в 1 км к югу от д. Истье | 6,8 | для придорожного сервиса | - |
| с юго-западной стороны д. Чериково | 7,4 | для производственных целей | - |
| Сельское поселение «Деревня Чубарово» |
| д. Чубарово | 2,9 | предприятия по розливу воды | - |
| д. Папино | 0,32 | для организации автостоянки | - |
| д. Бухловка | 0,63 | для организации автостоянки | - |
| с юго-восточной стороны от д. Чубарово | 4,5 | для переработки сельскохозяйственной продукции | - |
| ИТОГО: | 45,97 |  | 30,0 |
| ОБЩИЙ ИТОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ | 15,97 |

4. Внесение в Таблицу 4 «Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий» дополнительных площадей и исключение из Таблицы земель сельскохозяйственного назначения, а именно:

| Местонахождение земельного участка | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с проектом СТП 2014 года |
| --- | --- |
|  | Дополнительно включаемые в Таблицу 4 земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения, подлежащие исключению из Таблицы 4, га |
|  | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Предполагаемое использование земель |  |
| Сельское поселение «Село Совхоз «Победа» |
| в районе д. Алопово |  |  | 6,0 |
| в районе д. Тайдашево | 6,06 | для рекреации с правом строительства объектов капитального строительства для туризма и отдыха | - |
| Сельское поселение «деревня Чубарово» |
| в районе с. Никольское |  |  | 0,34 |
| в районе с. Никольское |  |  | 1,2 |
| в районе с. Никольское |  |  | 2,48 |
| севернее и северо-восточнее ДО «Никольское» | 4,0 | для рекреации с правом строительства оздоровительных объектов и объектов туризма и отдыха | - |
| Сельское поселение «Деревня Верховье» |
| д. Передоль | 10,0 | земли историко-культурного назначения | - |
| д. Любицы | 0,1 | для строительства памятника воинам, павшим в Великую Отечественную Войну 1941-1945 г.г. | - |
| ИТОГО: | 20,16 |  | 10,02 |
| ОБЩИЙ ИТОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ | 10,14 |

5. Внесение в Таблицу 7 «Планируемый перевод земель лесного фонда в категорию земли населенных пунктов» дополнительных площадей, а именно:

| Наименование населенного пункта | Площадь, га | Предполагаемое использование земель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Деревня Чубарово» |
| д. Бухловка | часть выделов 0,1 | ИЖС (существующая жилая застройка) | 2016 - 2017 |
| д. Бухловка | часть выделов 0,37 | ИЖС (существующая жилая застройка) | 2016 - 2017 |
| д. Инино | часть выделов 2,48 | дорога (соединение анклавов) | 2015 – 2016 |
| д. Никольские хутора | часть выделов 0,37 | ИЖС (существующая жилая застройка) | 2016 – 2017 |
| д. Никольские хутора | 1,68 | ИЖС (существующая жилая застройка) | 2016 – 2017 |
| ОБЩИЙ ИТОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛОЩАДЕЙ: | 5,0 |  |  |

6. Добавление Таблицы 9 «Планируемый перевод земель особо охраняемых территорий  и объектов в категорию земли промышленности и земли иного специального назначения»:

| Местонахождение земельного участка | Площадь, га | Предполагаемое использование земель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Село Истье» |
| д. Воробьи | 0,98 | для швейного производства | 2014 – 2017 |
| ИТОГО: | 0,98 |  |  |

С учетом вышеуказанных изменений в Схему территориального планирования Муниципального района «Жуковский район» Раздел 11 «Результаты комплексного градостроительного анализа территории Жуковского района» изложить в новой редакции:

«Анализ сложившейся застройки, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также основных элементов планировочной структуры в границах поселений, обеспечение их реконструкции и развития на основе рационального природопользования и ресурсосбережения показал, что необходимо провести следующие мероприятия:

1. Изменение границ населенных пунктов в связи с разработкой генеральных планов населенных пунктов после их утверждения.

2. Определение с учетом местных условий соответствующих им разновидностей территориальных зон и подзон города Жуков, Белоусово, Кременки и поселений на основе и в развитие видов зон, установленных Градостроительным кодексом, градостроительными уставами Калужской области.

3. Обеспечение устойчивости природного комплекса, вывод построек, нарушающих природный комплекс и облик памятников, сохранение визуально-композиционной структуры района и зон видимости с пешеходных дорог, строгий режим эксплуатации жилых территорий, попадающих в эту зону.

4. Определение для каждой территориальной зоны градостроительного регламента, устанавливающего совокупность видов и условий использования земельных участков и иных объектов недвижимости, а также допустимого их изменения.

5. Установление правового режима для каждой территориальной зоны в расчете на его применение в равной мере ко всем расположенным земельным участкам, иным объектам недвижимости.

6. Установление дополнительных требований к отдельным объектам недвижимости, расположенным в территориальных зонах, градостроительная деятельность в которых подлежит особому регулированию.

7.  Совместное развитие и использование территорий, определенных Соглашением о совместном развитии территорий, прилегающих к муниципальному образованию «Город Обнинск» № 01-28/123 от 29.05.2007 года.

8. При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности предусмотрено в пределах границ населенных пунктов, а также на территориях, входящих в состав СП «Село Истье», СП «Село Совхоз «Победа», СП «Деревня Верховье», СП «Село Трубино», СП «Село Совхоз «Чаусово» и  ГП «Город Кременки».

Многоэтажное жилищное строительство целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья. Типология жилищного строительства определяется на стадии разработки Генерального плана.

Значительное развитие коттеджного и индивидуального строительства предусмотрено практически на всей территории района, что влечет за собой изменение границ населенных пунктов.

Расширение границ МО ГП «Город Белоусово», для дальнейшего развития данного поселения, влечет за собой частичное включение территорий МО СП «Деревня Верховье» и МО СП «Село Истье». Следствием изменения границы МО ГП «Город Белоусово» является  изменение границы МО СП «Деревня Верховье» и МО СП «Село Истье».

На перспективу планируется изменение границ МО ГП «Город Кременки», для дальнейшего развития этого муниципального образования, за счет включения в его границы земельного участка, расположенного на территории МО СП «Село Троицкое», а также изменение границ МО СП «Село Восход» за счет включения в границы данного поселения земельного участка, расположенного на территории МО СП «Деревня Верховье», при этом автоматически изменяться границы всех указанных сельских поселений.

В дальнейшем планируется изменение границ Государственного природного заказника федерального значения «Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации без изменения площади Заказника.

Для строительства жилья предусмотрено образование новых населенных пунктов хутор «Парк Птиц» и деревня «Головлевка» на территории сельского поселения «Село Совхоз «Победа», деревня «Поляна» на территории сельского поселения «Деревня Верховье».

На территории МО СП «Деревня Корсаково» предусмотрено образование нового населенного пункта деревня «Красное», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством уже застроенных территорий, часть которых расположена на землях населенных пунктов, но не включена в границы ни одного существующего населенного пункта, по причине их анклавного расположения, а другая часть расположена на землях сельскохозяйственного назначения.

Изменение границ муниципальных образований и образование новых населенных пунктов осуществляется в соответствии с законом «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

В районе деревни Заворово предполагается к размещению полигон ТБО. Конкретное и точное местоположение полигонов ТБО будет определено после проведения специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований и получения соответствующих разрешений в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления».

Для сохранения объектов культурного наследия необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов».

Сведения о допускаемых местах размещения рекламных конструкций на территории Муниципального района «Жуковский район»

| Наименование населенного пункта | Место расположения | Отдельно стоящие рекламные конструкции | Рекламные щиты на фасадах, оградах, строительных сетках и др. объектах недвижимости |
| --- | --- | --- | --- |
| город Жуков | ул. Ленина | от остановочного пав. «Подстанция мкр. Угодский завод» до стадиона мкр. Протва | мкр. Угодский завод: от здания библиотеки до поворота на ул. Коммунистическая |
|  |  |  | мкр. Протва: центральная остановка |
|  | ул. Советская |  | мкр. Угодский завод: молочный завод |
| город Белоусово | ул. Жуковская |  | глухие фасады жилых домов |
|  | ул. Гурьянова |  | автостоянки для легкового автотранспорта |
| город Кременки | ул. Ленина | от перекрестка с автодорогой Белоусово - Серпухов до мкр. Родники |  |
|  | ул. Циолковского ул. Жукова ул. Лесная ул. Дашковой |  | на глухих фасадах жилых домов и на глухих стенах гаражных кооперативов |
| село Высокиничи | ул. Александра Невского |  | на фасадах общественных зданий |
| село Совхоз «Победа» | автодорога д. Воробьи – село Совхоз «Победа» |  | на глухом фасаде «Парка Птиц» |
| село Тарутино | ул. Заречная | от моста через р. Нара до границы населенного пункта |  |
|  | ул. Кутузова | от музейного комплекса «Отечественной Войны 1812 г.» до моста через р. Нара |  |

Примечание: Администрации поселений разработали и утвердили, решением законодательного органа поселения, схемы расположения рекламных конструкций в масштабе 1:10000.

Схемы должны соответствовать требованиям ГОСТа 52044-2003 от 01.07.2003 г. «Наружная реклама на автодорогах и территориях городских и сельских поселений».

В связи с долгосрочной целевой программой «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в Калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года» и иных мероприятий за счет средств дорожного фонда Калужской области на 2013 год ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» проводит:

- Реконструкцию автодороги Белоусово – Высокиничи – Серпухов в Жуковском районе на участке с км 0 + 000 по км 1 + 000 (устройство электроосвещения и водоотведения), на участках с км 2 + 381 по км 2 + 414, с км 3 + 950 по км 3 + 980 (устройство электроосвещения автопавильонов), на участке с км 14 + 400 по км 14 + 600 (устройство водоотвода на съезде влево);

- Реконструкция автодороги «Белоусово – Высокиничи – Серпухов» - Чаусово – Троицкое – Кременки на участке с км 31+000 по км 32+927 в Жуковском районе.

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения

в категорию земель населенных пунктов

Таблица 1

| Наименование населённого пункта | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, га | Предполагаемое использование земель, га | Площадь, необходимая для приведения в соответствие застроенные участки, га | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИЖС, га | Малоэтажное жилищное стр-во, га | Зона рекреации, га | Производственная зона, га | Зона сельскохозяйственного использования, га | Кладбище, га |  |  |
| Сельское поселение «Село Истье» |
| д. Акатово | 65,0 | 59,68 |  | 5,32 |  |  |  |  | 2011 – 2035 |
| д. Большое Леташово | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2025 |
| д. Воробьи | 79,5 | 76,5 |  |  | 3,0 |  |  |  | 2011 – 2035 |
| д. Истье | 55,5 | 55,5 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2030 |
| д. Ореховка | 20,7 | 20,7 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2025 |
| д. Собакино | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2015 |
| д. Чериково | 15,5 | 15,5 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2025 |
| д. Терники | 11,1 | 11,1 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2020 |
| д. Грачевка | 47,0 | 47,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2030 |
| ИТОГО: | 322,8 | 314,48 |  | 5,32 | 3,0 |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Высокиничи» |
| д. Новая Слобода | 17,1 | 17,1 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2020 |
| д. Тиньково | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 | 2013 – 2035 |
| д. Александровка | 12,5 | 12,5 |  |  |  |  |  |  | 2012 – 2035 |
| с. Ивановское | 8,1 | 8,1 |  |  |  |  |  |  | 2012 – 2015 |
| ИТОГО: | 43,7 | 37,7 |  |  |  |  |  | 6,0 |  |
| Сельское поселение «Деревня Корсаково» |
| с. Нижнее | 26,0 | 26,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2025 |
| д. Орехово | 118,0 | 114,0 |  | 3,5 |  |  | 0,5 |  | 2013 – 2035 |
| д. Ольхово | 63,2 | 63,2 |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2025 |
| д. Чернишня | 198,92 | 190,8 |  |  |  | 8,12 |  |  | 2013 – 2035 |
| д. Успенские Хутора | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2030 |
| новый населенный пункт «деревня Красное» | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |  | 2012 – 2035 |
| ИТОГО: | 563,12 | 551,0 |  | 3,5 |  | 8,12 | 0,5 |  |  |
| Сельское поселение «Село Совхоз «Победа» |
| д. Александровка | 3,03 | 3,03 |  |  |  |  |  |  | 2014 – 2020 |
| д. Алопово | 72,4 | 72,4 |  |  |  |  |  |  | 2012 – 2035 |
| д. Тереховское | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2015 |
| д. Софьинка | 22,0 | 22,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2025 |
| д. Тайдашево | 49,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2030 |
| с. Совхоз «Победа» | 25,5 | 22,5 |  |  |  |  |  | 3,0 | 2011 - 2025 |
| д. Машково | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2015 |
| с. Спас-Прогнанье | 11,7 | 11,7 |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2025 |
| д. Пионерлагерь «Метростроя» | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2015 |
| новый населенный пункт деревня «Головлевка» | 9,7 | 9,7 |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2025 |
| новый населенный пункт хутор «Парк Птиц» | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2015 |
| ИТОГО: | 220,03 | 217,03 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| Сельское поселение «Деревня Верховье» |
| д. Алешинка | 8,2 | 6,7 |  |  |  |  |  | 1,5 | 2011 – 2018 |
| д. Колесниково | 51,97 | 46,17 |  | 4,4 |  |  |  | 1,4 | 2011 – 2020 |
| д. Верховье | 28,8 | 16,0 |  | 3,7 |  |  |  | 9,1 | 2011 – 2025 |
| д. Ступинка | 29,0 | 23,5 |  |  |  |  |  | 5,5 | 2011 – 2025 |
| д. Огубь | 7,5 | 6,8 |  |  |  |  |  | 0,7 | 2011 – 2018 |
| д. Любицы | 15,3 | 13,5 |  |  |  |  |  | 1,8 | 2011 – 2020 |
| д. Доброе | 23,5 | 19,7 |  |  |  |  |  | 3,8 | 2013 – 2020 |
| д. Кривошеино | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2011 – 2015 |
| д. Михайловка | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2011 – 2015 |
| д. Величково | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 2011 – 2015 |
| д. Малая Росляковка | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2011 – 2015 |
| д. Болотское | 6,5 | 5,5 |  |  |  |  |  | 1,0 | 2011 – 2018 |
| д. Окороково | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2020 |
| д. Передоль | 14,8 | 10,0 |  |  |  |  |  | 4,8 | 2011 – 2020 |
| д. Лыково | 4,1 | 2,4 |  |  |  |  |  | 1,7 | 2011 – 2018 |
| новый населенный пункт деревня «Поляна» | 5,5 | 5,5 |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2025 |
| ИТОГО: | 214,67 | 165,77 |  | 8,1 |  |  |  | 40,8 |  |
| Сельское поселение «Село Тарутино» |
| д. Агафьино | 9,0 | 9,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2018 |
| д. Жуково | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2015 |
| с. Тарутино | 39,0 | 39,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2025 |
| д. Троица | 3,6 | 1,0 |  |  |  |  | 1,1 | 1,5 | 2011 – 2015 |
| д. Молчановские Хутора | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2015 |
| д. Макарово | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2018 |
| д. Сухоносово | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2018 |
| ИТОГО: | 72,6 | 70,0 |  |  |  |  | 1,1 | 1,5 |  |
| Сельское поселение «Село Троицкое» |
| д. Бор | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2015 |
| д. Казаново | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2018 |
| д. Ершово | 17,0 | 17,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2020 |
| д. Караулово | 11,0 | 11,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2018 |
| ИТОГО: | 36,4 | 36,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Тростье» |
| д. Тростье | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  | 2012 – 2020 |
| ИТОГО: | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Трубино» |
| д. Кутепово | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2025 |
| д. Храпеево | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2015 |
| д. Подчервино | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2025 |
| с. Трубино | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2030 |
| ИТОГО: | 75,1 | 75,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Совхоз Чаусово» |
| д. Горяново | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2020 |
| д. Заворово | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2025 |
| с. Совхоз «Чаусово» | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2030 |
| д. Семеновское | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2020 |
| ИТОГО: | 83,0 | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Чубарово» |
| д. Бухловка | 10,02 | 9,5 |  |  |  |  |  | 0,52 | 2011 – 2018 |
| д. Инино | 129,42 | 58,42 | 71,0 |  |  |  |  |  | 2011 – 2030 |
| д. Нара | 51,7 | 51,7 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2030 |
| с. Никольское | 12,67 | 12,67 |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2030 |
| д. Папино | 41,3 | 37,39 |  | 3,91 |  |  |  |  | 2013 – 2030 |
| д. Чубарово | 58,0 | 58,0 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2030 |
| д. Орион | 20,8 | 20,8 |  |  |  |  |  |  | 2011 – 2020 |
| новый населенный пункт «деревня Артемово» | 10,11 | 10,11 |  |  |  |  |  |  | 2014 – 2020 |
| д. Никольские хутора | 118,48 | 117,48 |  |  |  |  |  | 1,0 | 2013 – 2035 |
| ИТОГО: | 452,5 | 376,07 | 71,0 | 3,91 |  |  |  | 1,52 |  |
| Сельское поселение «Село Восход» |
| д. Черная Грязь | 88,52 | 86,02 |  |  |  |  |  | 2,5 | 2011 – 2035 |
| ИТОГО: | 88,52 | 86,02 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 2174,64 | 2014,77 | 71,0 | 20,83 | 3,0 | 8,12 | 1,6 | 55,32 |  |

Планируемый перевод земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в категорию земель населенных пунктов

Таблица 2

| Наименование населённого пункта | Площадь, га | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Деревня Чубарово» |
| д. Инино | 7,5 | рекреация | 2011 – 2015 |
| д. Бухловка | 0,49 | отвод А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь | 2016 – 2018 |
| д. Инино | 0,13 | отвод автодороги «Инино-Папино» - пион. л. «Красная гвоздика» | 2015 – 2017 |
| ИТОГО: | 8,12 |  |  |

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения

в земли промышленности и земли иного специального назначения

Таблица 3

| Местонахождение земельного участка | Площадь, га | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Село Истье» |
| в районе д. Истье | 2,0 | АЗС | 2011 - 2015 |
| в районе д. Истье | 6,0 | выставочный павильон сельскохозяйственной техники | 2011 - 2015 |
| в районе д. Чериково | 9,0 | заводы по первичной переработке сельхозпродукции, мясо - молочной продукции | 2011 - 2035 |
| в районе д. Акатово | 5,32 | завод по производству природной питьевой воды | 2013 – 2025 |
| в 1 км к югу от д. Истье | 12,32 | для производственных целей | 2014 – 2020 |
| в 1 км к югу от д. Истье | 1,2 | для производственных целей | 2014 – 2020 |
| в 1 км к югу от д. Истье | 10,0 | для производственных целей | 2014 – 2020 |
| в 1 км к югу от д. Истье | 6,8 | для придорожного сервиса | 2014 – 2020 |
| с юго-западной стороны д. Чериково | 7,4 | для производственных целей | 2014 – 2020 |
| ИТОГО: | 60,04 |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Корсаково» |
| в районе д. Корсаково | 0,5 | кладбище | 2012 – 2015 |
| в районе д. Корсаково | 0,5 | кладбище | 2012 – 2015 |
| в районе д. Ольхово | 7,0 | кладбище | 2012 – 2025 |
| ИТОГО: | 8,0 |  |  |
| Сельское поселение «Село Совхоз «Победа» |
| в районе с. Совхоз «Победа» | 5,5 | завод по производству стройматериалов | 2011 – 2015 |
| в районе с. Совхоз «Победа» | 3,0 | завод по переработке древесины | 2011 - 2015 |
| ИТОГО: | 8,5 |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Верховье» |
| д. Кривошеино | 44,0 | заводы по производству стройматериалов, переработка сельхозпродукции и пр. | 2011 - 2030 |
| д. Кривошеино | 0,4 | рыбный цех | 2011 – 2015 |
| д. Кривошеино | 1,43 | склад оптовой торговли железобетонными изделиями | 2011 – 2015 |
| д. Кривошеино | 1,0 | консервный цех | 2011 – 2015 |
| д. Кривошеино | 1,5 | складские помещения | 2011 – 2015 |
| д. Кривошеино | 1,3 | столярный цех (автомастерские) | 2011 – 2015 |
| д. Кривошеино | 1,6 | бетонно-растворный узел | 2011 – 2015 |
| д. Кривошеино | 1,6 | производство мебельных щитов | 2011 – 2015 |
| д. Болотское | 80,7 | карьер по добыче строительного песка | 2011 - 2035 |
| д. Доброе | 9,2 | расширение промышленной зоны | 2011 - 2020 |
| д. Трясь | 8,0 | строительство Жуковской колбасной фабрики | 2011 - 2018 |
| д. Трясь | 4,0 | расширение производств по переработке сельскохозяйственной продукции | 2011 - 2015 |
| д. Передоль | 28,0 | кладбище | 2011 - 2028 |
| д. Величково | 2,99 | расширение строительного рынка | 2011 – 2030 |
| д. Величково | 3,35 | расширение строительного рынка | 2011 – 2030 |
| д. Доброе | 3,48 | строительство складских помещений | 2012 – 2025 |
| д. Доброе | 0,33 | расширение АЗС | 2012 – 2030 |
| д. Доброе | 4,48 | строительство торгово-складского комплекса | 2013 – 2025 |
| ИТОГО: | 197,36 |  |  |
| Сельское поселение «Село Тарутино» |  |
| в районе д. Троица | 1,1 | кладбище | 2012 – 2030 |
| в районе д. Троица | 1,0 | размещение автомобильной дороги | 2012 – 2015 |
| в районе д. Молчановские Хутора | 0,7 | размещение автомобильной дороги | 2012 – 2015 |
| ИТОГО: | 2,8 |  |  |
| Сельское поселение «Село Трубино» |
| в близи с. Трубино | 8,7 | заводы по первичной переработке сельхозпродукции | 2011 - 2025 |
| в районе д. Подчервино | 9,2 | завод по переработке мясо - молочной продукции | 2011 - 2025 |
| ИТОГО: | 17,9 |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Чубарово» |
| в районе д. Папино | 1,0 | расширение строительного рынка | 2011 – 2015 |
| д. Чубарово | 2,9 | предприятия по розливу воды | 2016 – 2017 |
| д. Папино | 0,32 | для организации автостоянки | 2016 – 2017 |
| д. Бухловка | 0,63 | для организации автостоянки | 2016 – 2017 |
| с юго-восточной стороны от д. Чубарово | 4,5 | для переработки сельскохозяйственной продукции | 2016 – 2017 |
| ИТОГО: | 9,35 |  |  |
| Сельское поселение «Село Совхоз Чаусово» |
| д. Алтухово | 4,0 | завод по производству строительных материалов из известняка | 2010 – 2015 |
| д. Семеновское | 4,5 | завод по производству кирпича и строительных материалов | 2010 – 2015 |
| в районе д. Заворово | 10,0 | полигон ТБО | 2010 - 2020 |
| ИТОГО: | 18,5 |  |  |
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 322,45 |  |  |

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения

в земли особо охраняемых территорий

Таблица 4

| Местонахождение земельного участка | Площадь, га | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Село Истье» |  |
| в районе д. Акатово | 39,0 | рекреация | 2011 – 2030 |
| в районе д. Воробьи | 32,1 | рекреация | 2011 - 2030 |
| ИТОГО: | 71,1 |  |  |
| Сельское поселение «Село Совхоз «Победа» |  |
| в районе д. Спас-Прогнанье | 13,3 | рекреация | 2011 – 2020 |
| в районе «Парка Птиц» | 11,3 | рекреация | 2011 – 2020 |
| в районе «Парка Птиц» | 9,6 | рекреация | 2011 – 2020 |
| в районе «Парка Птиц» | 4,4 | рекреация | 2011 – 2015 |
| в районе д. Алопово | 10,0 | рекреация | 2011 - 2020 |
| в районе д. Машково | 4,0 | рекреация | 2012 – 2020 |
| в районе д. Тайдашево | 6,06 | для рекреации с правом строительства объектов капитального строительства для туризма и отдыха | 2014 – 2025 |
| ИТОГО: | 58,66 |  |  |
| Сельское поселение «Село Совхоз Чаусово» |
| у д. Азарово | 3,5 | рекреация | 2011 – 2015 |
| ИТОГО: | 3,5 |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Чубарово» |
| севернее и северо-восточнее ДО «Никольское» | 4,0 | для рекреации с правом строительства оздоровительных объектов и объектов туризма и отдыха | 2016 – 2017 |
| ИТОГО: | 4,0 |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Корсаково» |
| в районе д. Ольхово | 2,4 | рекреация | 2011 - 2015 |
| ИТОГО: | 2,4 |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Верховье» |
| д. Передоль | 10,0 | земли историко-культурного назначения | 2014 - 2017 |
| д. Любицы | 0,1 | для строительства памятника воинам, павшим в Великую Отечественную Войну 1941-1945 г.г. | 2014 - 2017 |
| ИТОГО: | 10,1 |  |  |
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 149,76 |  |  |

Сводная таблица планируемого перевода

земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий

Таблица 5

| Наименование Муниципального образования | Всего земель сельскохозяйственного назначения, га | Из них: |
| --- | --- | --- |
|  |  | В земли населенных пунктов, всего, га | В земли промышленности и земли иного специального назначения, всего, га | В земли особо охраняемых территорий, всего, га |
| Сельское поселение «Село Истье» | 453,94 | 322,8 | 60,04 | 71,1 |
| Сельское поселение «Село Высокиничи» | 43,7 | 43,7 | - | - |
| Сельское поселение «Деревня Корсаково» | 573,52 | 563,12 | 8,0 | 2,4 |
| Сельское поселение «Село Совхоз «Победа» | 287,19 | 220,03 | 8,5 | 58,66 |
| Сельское поселение «Деревня Верховье» | 422,13 | 214,67 | 197,36 | 10,1 |
| Сельское поселение «Село Тарутино» | 75,4 | 72,6 | 2,8 | - |
| Сельское поселение «Село Троицкое» | 36,4 | 36,4 | - | - |
| Сельское поселение «Деревня Тростье» | 2,2 | 2,2 | - | - |
| Сельское поселение «Село Трубино» | 93,0 | 75,1 | 17,9 | - |
| Сельское поселение «Село Совхоз Чаусово» | 105,0 | 83,0 | 18,5 | 3,5 |
| Сельское поселение «Деревня Чубарово» | 465,85 | 452,5 | 9,35 | 4,0 |
| Сельское поселение «Село Восход» | 88,52 | 88,52 | - | - |
| ИТОГО: | 2646,85 | 2174,64 | 322,45 | 149,76 |

Планируемое изменение вида разрешенного использования

земель сельскохозяйственного назначения

Таблица 6

| Наименование населённого пункта | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Предполагаемый вид разрешенного использования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Деревня Корсаково» |
| в районе д. Гремячево | 3,1 | для садоводства | 2011 – 2017 |
| ИТОГО: | 3,1 |  |  |

Планируемый перевод земель лесного фонда

в категорию земли населенных пунктов

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Площадь, га | Предполагаемое использование земель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Село Истье» |
| д. Воробьи | 3,2 | ИЖС | 2012 – 2015 |
| ИТОГО: | 3,2 |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Чубарово» |
| д. Инино | 0,05 | ИЖС | 2012 – 2015 |
| д. Инино | 0,42 | ИЖС | 2012 – 2015 |
| д. Бухловка | часть выделов 0,1 | ИЖС (существующая жилая застройка) | 2016 - 2017 |
| д. Бухловка | часть выделов 0,37 | ИЖС (существующая жилая застройка) | 2016 - 2017 |
| д. Инино | часть выделов 2,48 | дорога (соединение анклавов) | 2015 – 2016 |
| д. Никольские хутора | часть выделов 0,37 | ИЖС (существующая жилая застройка) | 2016 – 2017 |
| д. Никольские хутора | 1,68 | ИЖС (существующая жилая застройка) | 2016 – 2017 |
| ИТОГО: | 5,47 |  |  |
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 8,67 |  |  |

Планируемое отнесение земельных участков, категория которых не установлена к категории земли населенных пунктов

Таблица 8

| Наименование населенного пункта | Площадь, га | Предполагаемое использование земель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Село Истье» |
| п. Городок | 100,0 | ИЖС | 2012 – 2035 |
| ИТОГО: | 100,0 |  |  |

Планируемый перевод земель особо охраняемых территорий  и объектов в категорию земли промышленности и земли иного специального назначения

Таблица 9

| Местонахождение земельного участка | Площадь, га | Предполагаемое использование земель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Село Истье» |
| д. Воробьи | 0,98 | для швейного производства | 2014 – 2017 |
| ИТОГО: | 0,98 |  |  |