Главное управление МЧС России по Калужской области

информирует:

Ежегодно из - за нарушения правил пожарной безопасности

при эксплуатации и устройстве печного отопления происходит свыше 150 пожаров, в огне

погибает более 10 человек

Чтобы не допустить пожара, необходимо:

- проверить исправность кирпичной кладки стенок печи,  разделок в перекрытии и дымоходов. При наличии трещин и неплотностей, заделать их глиняным раствором. Все стенки печи и дымохода побелить известковым раствором;

- проверить наличие  и  исправность  металлического листа  размером  50х70 см  перед  топкой  и  дверцы  печи;

- проверить наличие противопожарной разделки между печью и деревянными перегородками, стенами.

- убрать все сгораемые материалы с чердачных  помещений;

- очистить от скопившейся сажи дымовые трубы и дымоходы. Проводить эту работу необходимо не реже одного раза в три месяца желательно с приглашением печника-трубочиста.

Не допускается перегрев (перекал) стенок печи, применение для растопки печи горючих и легковоспламеняющихся жидкостей,  выпадение из топки горячих углей, сушка белья вблизи топок.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также вблизи них дрова, предметы домашнего обихода и горючие жидкости.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ

ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ – 54-77-90